Profesionální šokový mrazák Friulinox GF 02 AG

### Šokové zamražení

- proces nezbytný pro vytvoření dekorace zmrzliny do kopců

- snadné dozdobení zmrzliny (díky ztuhlému povrchu produktu)

- nazdobená a kopcovitá zmrzlina ve vitríně znamená větší prodej zmrzliny a lepší prezentaci vámi vyrobeného produktu

- menší plýtvání a ztráty surovin

### Výhody šokového zmražení zmrzliny

- větší kvalita produktu (díky procesu mikrokrystalizace)

- udržení dosaženého nášlehu při výrobě zmrzliny

- delší doba skladování zmrzliny (prodloužená trvanlivost)

- možnost vyrábět zmrzlinu do zásoby, větší flexibilita v plánování výrobního procesu

- možnost snížit náklady na pracovní sílu

Tabulka technických parametrů:

| Model | Friulinox GF 02 AG |
| --- | --- |
| Provozní teplota (°C) | -30 |
| Teplota produktu | +3/-18 |
| Počet van 5lt (165x120x360mm) | 2 |
| napětí | 230/1/50 |
| Odtávání: automatické topnou spirálou | ano |
| Teplotní sonda | ano |
| Hmotnost | 50 |
| Rozměry (d x h x v) mm | 595x595x520 |